Bauanleitung für einen Seitenständer an der Schwalbe

Allgemeine Bemerkungen:

Alle Angaben sind ‘in etwa’ Werte, man hat viel Freiraum für eigene Ideen und zur Improvisation.

Die nachfolgenden Zeichnungen sind HIGHLIVE gezeichnet und nicht maßstabsgetreu auch können die Strecken mit gleicher Längenangaben verschieden lang sein. Die Zeichnung dienen einfach nur dem besseren Verständnis.

Material:

Stahlblech ca. 5 mm dick (soll ja auch halten)

Wasserrohr mit Wanddicke 1,5-2mm aus Stahl ca. 700 mm lang (kürzen geht immer)

Kleinkram wie Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern

Jetzt entweder immer vorderes benutzen oder immer hinteres (hinteres ist leichter zu beschaffen)

Druckfeder mit ordentlich Bumms (muß in Rohr passen) oder Zugfeder

Stahlkugel (muß in Rohr passen und von Feder gedrueckt werden) oder eine Schelle

Zuerst dem Halterungsblech zuwenden.

Für die absolut stabile Bauform sollte das Blech die Größe des Trittbrettes haben und ca 90 mm breiter sein.

Jetzt das Trittbrett auf das Blech übertragen (sollte dann von unten in das Trittbrett passen) und am hinteren äußeren Ende einen Fortsatz/eine Lasche von 90 mm x 90 mm haben.

(kurze Bemerkung: viel Spass beim Zuschneiden, wahnsinns Schinderei, ich hab das nur einmal gemacht bei einem anderen Projekt)

hierzu später

Eigentlich sollte es auch ein kleiners Blech tun, was nur ca.90 mm breit ist und die Länge von der Breite des Trittbrettes + ca. 90 mm hat.

Nun zu dem Teil (Fortsatz/Lasche) im Keis.

ca 90 mm

ca 90 mm                               Radius ca 70mm                          X: Bohrung für Schraube M8

(Durchmesser: 8,5mm)

X

Diese Stelle (siehe 1.Variante 											Rohr)

Jetzt kommt vermutlich mit eine der schwierigen Sachen.

Das Blech muß gebogen werden. Um die Stabilität zu erhalten, MUSS das kalt erfolgen, also rein in den Schraubstock und kräftig mit dem Hammer draufwurzeln. (Vergiss den Schweißbrenner, das Material wird weich und Du mußt es hinterher wieder härten)

Die Biegekante liegt ungefähr dort, wo die gestrichelte Linie ist. Bedenke beim Biegen die richtige Richtung. Im eingebautem Zustand muß die Lasche nach unten zeigen.

Der Biegewinkel bestimmt im späteren Bauverlauf, wie lang der Ständer wird und schräg/steil die Schwalbe am Ende steht. Mein Vorschlag wäre ein Winkel zwischen 30 und 40 Grad. Kann man ja im nachhinein noch etwas ändern.

Jetzt noch die Bohrungen zum anbringen des Halteblechs. Schau noch mal in die obere Zeichnung. Die mittlere hintere Bohrung und die 2 vorderen sind für die Schrauben des Trittbretts, die beiden anderen hinteren müssen zusätzlich auch in den Trittbretthalter gebohrt werden (im Trittbrett nicht nötig). Die 4. gestrichelte Bohrung am hinteren Ende ist für die kleine Blechvariante gedacht und dient zum Festschrauben am Trittbrett (ergo Loch ins Trittbrett bohren) um eine gewisse Verwindungsstabilität zu gewährleisten.

Jetzt zum Rohr.

Das Rohr muß an einem Ende auf ca. 80 mm (Radius der Lasche + 10 mm) aufgesägt werden, so daß die Lasche darin gut zu bewegen ist. Ebenso ist an diesem Ende eine Bohrung ca. 10 mm vom Ende einzubringen, durch die die Schraube (ideal M8) zum Festschrauben des Rohrs mit dem Blech geht.

ca. 80 mm

Die unterschiedlichen Varianten:

1. Variante. Sieht profesioneller aus, schwieriger zu bauen und pflegeaufwendiger.

Die Kugel und die Druckfeder werden benötigt. Am Halteblech müssen an den 2 mit Pfeil markierten Stellen Kerben eingefeilt (Rundfeile) werden, so daß hier die Kugel ‘einrasten’ kann. Im Rohr wird jetzt eine 2. Bohrung nötig. Die Entfernung zum aufgesägten Ende ermittelt man, aus der Kugel und der Länge der Druckfeder. Die Feder muß so unter Spannung gesetzt sein, daß sie die Kugel mit ausreichender Kraft (nicht zu viel und nicht zu wenig/ das ist die Schwierigkeit dieser Variante) gegen das Blech drückt und so den Staender an den Stellen mit den Kerben halten kann. Duch diese Bohrung kann ein Stift (abgesägter Nagel, so daß die Spitze fehlt aber Kopf noch da) geschlagen werden (Bohrung klein ) oder man schraubt eine Schraube durch (M5 oder M6). Kugel stets gut fetten.

Weiter nach Variante 2.

2. Variante. Leichter zu bauen und kein Pflegeaufwand .

Die Zugfeder und die Schelle (evt.) werden benötigt. Die Schelle wird am Rohr festgeschraubt, damit man dort die Feder einhängen kann, alternativ ist das Anschweißen einer Öse möglich, oder eine Schraube auf die die Öse geschweißt wird oder ....... (alles ist möglich, nur die Feder muß darin eingehängt werden können). Jetzt fehlt nur noch ein kleines Loch im Halteblech um die Feder dort einzuhängen. Dieses Loch sollte so gewählt werden, daß der Ständer bei Fahrt sicher oben ist und auch nicht schwingen/flattern kann. Es ist möglich, das Loch so zu legen, daß der Ständer von alleine einklappt , wenn man die Schwalbe vom Ständer aufrichtet, oder so, daß der Ständer in den 2 möglichen Positionen (ausgeklappt/eingeklappt) fixiert wird. Alles Geschmackssache, nur von alleine Ausklappen darf er nicht -> Sturzgefahr.

Ende Variante 2.

So jetzt das Rohr an das Blech schrauben. Geize nicht mit U-Scheiben, also auf und unter das Rohr je eine und die Schraube mit zwei Muttern kontern.  Die Schraube sollte das Rohr nicht fixieren aber ebensowenig dem Rohr zuviel Spiel lassen.

Jetzt das Rohr auf die gewünschte Länge kürzen. Dürfte kein Problem darstellen oder.

Denk bitte dran, daß das Rohr am Ende im eingeklappten Zustand nicht in die Hinterradspeichen kommen kann und Lackkratzer an der Haube sehen auch nicht gut aus und der Sozius sollte den Knüppel auch nicht unbedingt in die Beine bekommen.

Hier lasse ich mal Deinen fähigen Kopf freie Laufbahn.

Übrigens: die Lasche kann natürlich auch vorn an den Beinschildern sein, allerdings kann man dann nur die stabile Blechform verwenden. Alles andere bleibt aber gleich.

Nun wünsch ich Dir viel Spaß beim Basteln und viel Erfolg.

Tschüß

Miraculis

PS und Copyright:

Ich hab nichts gegen Veröffentlichungen in irgendeiner Form, wünsche mir nur, daß eins meiner Aliase (‘Miraculis’ oder ‘AW’) mit genannt wird. Außerdem weise ich darauf hin, daß dafür kein TÜV-Gutachten vorliegt und ich auch keine Garantien jedweder Art übernehme. Sind eben bloß Bastelvorschläge, die an einigen Fahrzeugen schon dran sind und funktionieren.